給 水 装 置 外 部 施 工 状 況 確 認 表

＊給水装置外部工事を施工し、下記項目について、水道法第２５条の４及び同法施行規則第２３条（給水装置工事主任技術者及び職務）、水道法第２５条の８、第２５条の９及び同法施行規則第３６条（事業の基準、給水装置工事主任技術者の立会い及び事業運営基準）の規則に基づき、工事完了届に添付し、報告します。

確 認 事 項

１．メーターおよびボックスについて

①設置位置は、官民境界より民地側１ｍ以内に設置出来ているか？	□

②検針及びメーター交換作業に支障とならない位置に設置できているか？	□

③将来においても、検針・交換に支障とならないよう管理が必要であることを使用者に

伝えたか？	□

④外構工事等によりボックスが移動または、ずれる恐れがあるため、施工者または、所有者

に充分注意をするように伝えたか？	□

⑤ボックス内は清掃し、土砂やモルタルが入っていないか？	□

⑥ボックススラブが設置され、不等沈下はおこっていないか？	□

⑦ボックス蓋に施工業者名、時期が記入されているか？	□

２．ポリエチレン管とポリフィッターとの接合、塩ビ管、継ぎ手の施工不良により、

漏水はないか？	□

３．配管内に土砂、砕石等は入っていないか、排出できているか？	□

４．止水栓、内部バルブは設置でき、開閉により通水、止水が行なえるか？	□

５．フレキシブル継手が正しく設置でき、締めつけも良好か？	□

６．ロケーティングワイヤー（キャップ共）は設置出来ているか？	□

７．表示ピンは設置出来ているか？	□

８．管表示テープは管延長の全体に設置出来ているか？	□

９．セーフティシートは設置出来ているか？	□

１０．舗装復旧箇所に沈下、陥没はなく通行に支障がないか？	□

指定工事事業者名                                      ㊞

㊞

年       月       日

草津市        町・丁目     番     号

＊確認の結果、良好であれば□内にレを記入のこと。

＊確認の結果、支障があれば、改良するとともに再確認の上、○を記入のこと。

| ＊完了時にメーターの取付がされない場合には、必ず副弁を閉めること。 ＊完了後１０日以内に工事写真および完了届を提出すること。 ＊外部工事完了後、加熱合材で施工した仮復旧写真を添付すること。 |  |
| --- | --- |

給　水　装　置　外　部　工　事　完　了　届　確 認 事 項

１．給水装置工事完了届（様式８号）

２．給水装置外部施工状況確認表（チェックリスト）

３．竣工図（Ａ３横）

受付番号、施工場所、申請人、施工業者名、管種・管径	□

位置図（工事箇所に着色、工事箇所が明瞭に確認できる）	□

平面図に分岐部のオフセット測量（三点）結果を記録する。	□

平面図・横断図ともに他の占用者の埋設物件があれば記録する。	□

４．工事写真

①着工前全景	□

②施工後全景	□

③舗装切断工	□

④舗装取壊し・舗装厚検測	□

⑤掘削工・残土積み込み	□

⑥既設管状況・埋設深検測	□

⑦サドル、給水管、フレキを設置し、水圧（１．75Mｐa）を１分以上かける（写真全景）	□

時計・ストップウオッチを写しこみ、経過時間を確認（写真近景）	□

⑧給水管の配管状況を確認する

ロケーティングワイヤー	□

ロケーティングワイヤーキャップ（分水栓側写真）	□

管表示テープ	□

止水栓一次側フレキ	□

⑨穿孔し、切り粉を出す	□

⑨密着コアを挿入し（挿入前・挿入後写真）、水道水を出す（通水確認）	□

⑩配水管、サドルを防食シートで保護する	□

⑪まずクラッシャラン（又は防護砂）を、入れ転圧を行う	□

⑫配水管上６０ｃｍ上がりで、配水管と給水管の位置にセーフティシートを敷設する	□

⑬市道は「２０ｃｍ」、県道は「１５ｃｍ」ごとに転圧を行う	□

⑭加熱合材で舗装仮復旧を行う	□

路面標示があるときは復旧する	□

仮復旧箇所に占用者名「上水」の明示をする	□

⑮表示ピンを設置する	□

⑯メーターＢＯＸを設置する	□

ロケーティングワイヤーキャップ（止水栓側写真）	□

メーターＢＯＸの蓋に、業者名、ＴＥＬ番号、工事施工日を記入する	□

⑰（宅内バルブを設置する）	□

⑱交通整理員、安全対策	□

本用紙は提出不要です。完了届作成時の確認にご利用ください。